## Slide 1: Weekly Report
2020.02.26
Hongsik Kim
Mobile & Network Intelligence Laboratory

## Slide 2: DTN Security: DTN bpsec 20 (1)
Terms
Design Decisions
Security Blocks

## Slide 3: Current Status
주간 진행 사항
  https://tools.ietf.org/html/draft-ietf-dtn-bpsec-20 논문을 통해 Forward Secure Delay-Tolerant Networking의 개념 학습

## Slide 4: Terms
Bundle Source | Bundle Forwarding이 시작되는 지점
Bundle Destination | Bundle Forwarding이 종료되고 최종적으로 수신하는 노드가 있는 지점
Cipher Suite | 무결성, 기밀성을 제공하는, 1개 이상의 알고리즘의 집합
Forwarder | DTN에서 bundle을 전송하는 노드
Intermediate Receiver Waypoint / Next Hop | Forwarder로부터 bundle을 수신하지만, Bundle destination이 아닌 노드
Path | Source로부터 Destination으로 이어지는 Bundle이 지나가기로 계획된 Node의 순서

## Slide 5: Terms
Security Block | Bundle에 있는 BPSec Extension Block
Security Acceptor | 1개 이상의 Security Block을 프로세싱 및 배치하는 bundle node 또는 그 노드의 Node ID
Security Context | Security Service 구현을 위한 가정, 알고리즘, 설정, 정책의 집합
Security Operation | Security Target에 대한 Security Service의 연산 “각 bundle의 모든 Security Operation은 유일, 즉 하나의 Security Service는 어떤 bundle에서 같은 Security Target에 1번만 적용 가능”

## Slide 6: Terms
Security Service | Security Target에 대한 보호를 제공하는 프로세스
Security Source | Bundle에 Security Block을 추가하는 Bundle Node
Security Target | Security Operation의 일부로 Security Service를 수신하는, bundle 안에 있는 블록
Bundle
Security Target 0
Security Target 1
Security Target 2
Security Service 0

## Slide 7: Design Decisions
Block-Level Granularity
  Bundle 각각에 적용되는 Security Service를 위해 서로 다른 블록을 허용해야 함
  Bundle에 있는 각 block은 서로 다른 정보를 나타냄
Primary Block | Identification, Routing 관련 정보
Payload Block | Application 관련 정보
Extension Block | Payload 또는 bundle 프로세싱 관련 정보
BLOCK 0
BLOCK 1
BLOCK 2
Bundle 0
Security Service
For Bundle 0
Bundle 1
Security Service
For Bundle 1
Bundle 2
Security Service
For Bundle 2

## Slide 8: Design Decisions
Multiple Security Sources
  BPsec을 구현할 때 Bundle 안에 있는 모든 블록에 같은 보안 연산이 적용되어 있을 것이라고 가정하면 안 됨
Mixed Security Policy
  DTN의 노드에 대한 Security Policy는 서로 다를 수 있음. 즉 다음과 같은 것이 가능
 | Security-aware | Processing Security Blocks
Waypoint 0 | X | X
Waypoint 1 | O | O
Waypoint 2 | O | X

## Slide 9: Design Decisions
User-defined Security Contexts
  Security Context: 보안 알고리즘(Cipher Suites)과 그 알고리즘의 사용 정책, 설정값의 조합
  사용자는 등록된 Security Context 중에서 선택하거나, Security Context parameter를 통해 커스터마이징할 수 있음
Deterministic Processing
  모든 노드는 모든 Security Block에서 동일하고 deterministic한 프로세스를 따라야 함

## Slide 10: Security Blocks
Block Definitions
Block Integrity Block (BIB) | 평문의 Security Target에 대한 무결성 보증에 사용 (BIB에 있는 무결성 정보는 BIB Security Source ~ Bundle Destination 구간의 Bundle Path에 있는 어떤 노드에 의해서라도 번역 가능)
Block Confidentiality Block (BCB) | BCB Security Source가 전송되는 동안 그 내용을 보호하기 위해, Security Target이 BCB Security Source에서 암호화되었는지를 나타냄 (BCB는 네트워크의 Bundle Destination까지 Security-aware한 노드에 의해 복호화됨)

## Slide 11: Security Blocks
Uniqueness
  Bundle 안에 있는 Security Operation은 반드시 유일해야 함
    즉, 서로 같은 Security Service는 한 Bundle에 있는 어떤 Security Target에 1회를 초과하여 적용될 수 없음
    Security Operation은 Bundle에서 제거될 수 있는데, 이때 같은 Security Operation은 새로운 Security Block을 Bundle에 추가하는 방법으로 재적용될 수 있음
Bundle
Security Target 0
Security Target 1
Security Service 0
Security Operation 0
Security Operation 0
New
Security Block

## Slide 12: Security Blocks
Target Multiplicity
  하나의 Security Block은 Bundle에 있는 전체 Security Block의 개수를 줄이는 방법으로 여러 개의 Security Operation을 나타낼 수 있음
Security Block
Operation 0
Operation 1
Operation 2

## Slide 13: Security Blocks
Target Multiplicity
  Security Operation의 집합은 다음이 모두 성립할 때 단일 Security Block에 의해 나타내어질 수 있음
    Security Operation의 Security Service, Security Context Parameter, Security Source는 모두 동일
    어떤 Security Operation도 서로 같은 Security Target을 갖지 않고, Bundle에 이미 있는 Security Operation과 충돌되지 않음
Operation 0
Operation 1
Operation 2
Security Service
Security Context Param
Security Source
“ALL THE
SAME”
Security Target 0
Security Target 1
Security Target 2
Security
Operation
NO
conflict

## Slide 14: Security Blocks
Target Identification
  Security Target은 Security Service에 적용되는, bundle 안에 있는 block임
  Target은 Security Block을 프로세싱할 때 유일하고 명확하게 인식 가능해야 함
Block Representation
  각 Security Block은 Block Type Code, Block Number, Block Processing Control Flags, CRC Type, Block-Type-Specific-Data, CRC Field(존재하는 경우)로 구성되어 있음
  Security Block에 대한 Security-specifi한 정보는 Block-type-specific-data 필드에서 capture됨

## Slide 15: Security Blocks
Abstract Security Block (ASB)
  BIB, BCB Security Block에서의 일반적인 양상을 설명하기 위한 메커니즘
  Security Block의 Security-specifi한 부분의 구조는 BIB, BCB 블록에서 서로 동일
  ASB는 Security Target(s), Security Context ID, Security Context Flags, Security Source(옵션), Security Context Parameters(옵션), Security Results 필드로 구성되어 있음

## Slide 16: Security Blocks
Abstract Security Block (ASB)
Security Context Parameters | Security Service를 프로세싱할 때 Security-aware 노드에 제공되어야 하는, 1개 이상의 Security Context Parameter를 Capture함
Security Results | Security Service를 Security Block의 Security Target에 적용했을 때의 결과를 Capture

## Slide 17: Security Blocks
Block Interactions
  Security Block은 서로 독립적으로 설계되었지만, Security Target을 서로 공유하기도 함
  BIB, BCB의 Security Target이 서로 같은 경우, Security aware waypoint가 BIB를 활성화할 수 없으면 의도하지 않은 상황이 발생할 수 있음
Parameter and Result Identification
  각 Security Context는 고유한 Context Parameter와 Result를 정의해야 함
    각각의 정의된 parameter와 result는 identifier와 value로 구성된 튜플로 표현

## Slide 18: Github
https://github.com/WannaBeSuperteur/2020