## Slide 1: Weekly Report
2020.04.21
Hongsik Kim
Mobile & Network Intelligence Laboratory

## Slide 2: WPCN: Simulation (using Deep Neural Network, Updated)
WPCN Simulation 소개
WPCN Simulation 실험 및 그 결과
(1~15 슬라이드는 지난주와 동일)

## Slide 3: Current Status
주간 진행 사항
  Deep Neural Network를 이용한 WPCN 시뮬레이션 구현 및 실험
  Placement Optimization of Energy and Information Access Points in Wireless Powered Communication Networks 논문 구현 (진행 중)

## Slide 4: WPCN Simulation
목적: HAP과 Wireless Device들이 있는 상황(board)에서, Sum of throughput 또는 common throughput의 값이 최대가 되는 HAP의 위치와 충전 시간을 찾음
Deep Q-learning 강화학습이 아닌 Vanilla Deep Neural Network를 이용함

## Slide 5: WPCN Simulation
맵 구성 (map.txt 파일에서 configuration)
  map.txt 파일의 구성:
  (맵 세로길이) (맵 가로길이) (wireless device의 개수) (train map의 개수) (test map의 개수)
  예를 들어 ‘15 15 10 2000 500’의 경우 15x15 크기의 map에 10개의 wireless device가 있고, train map은 2000개, test map은 500개라는 의미임

## Slide 6: WPCN Simulation
입력값
  텍스트 파일 형태의 map (‘W’: wireless device, ‘.’: 공간) 에서 ‘W’는 -1로, ‘.’은 0으로 치환한 Size * Size 행렬을 생성함
  그 행렬을 Neural Network의 입력값으로 함
텍스트 파일 형태의 map
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1
Size * Size 행렬

## Slide 7: WPCN Simulation
출력값
  HAP를 각 (x, y) 좌표에 배치할 때, Gradient Descent 알고리즘으로 HAP time과 각 wireless device에 대한 할당 시간을 최적화했을 때, 각 (x, y) 좌표에 대한 Sum- 또는 Common- throughput의 값을 저장한 배열
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1
Size * Size 행렬
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1
0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | -1 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
-1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1
출력값 (빨간색에 가까울수록 값이 큼)

## Slide 8: WPCN Simulation
출력값
  Throughput 측정 기준
Sum-Throughput Maximization | Common Throughput Maximization
각 wireless device의 throughput의 합 (throughput이 큰 wireless device일수록 많은 시간 할당) | 각 wireless device의 throughput의 최솟값 (throughput이 작은 wireless device일수록 많은 시간 할당)

## Slide 9: WPCN Simulation
출력값
  Gradient Descent 알고리즘 (wireless device는 n개)
    1. HAP와 wireless device에 대한 할당 시간을 저장한 배열 chargeTimeList를 [1.0, 1.0, 1.0, …, 1.0] (원소 n+1개)으로 초기화
      Index 0은 HAP에 할당된 시간, 나머지는 각 wireless device에 할당된 시간을 나타냄
    2. 다음을 1000회 반복
      2-1. chargeTimeList 배열에 따라 HAP와 각 wireless device에 시간을 할당했을 때의 Throughput의 합 또는 최솟값을 original이라 하자.
      2-2. chargeTimeList(k)를 chargeTimeList의 k(0, …, n)번째 원소의 값을 1.0만큼 증가시킨 배열이라고 할 때, 각 k의 값에 대해 chargetTimeList(k) 배열에 따라 HAP와 각 wireless device에 시간을 할당했을 때의 Throughput의 합 또는 최솟값을 구하고 그것을 result(k)라 하자.
      2-3. chargeTimeList의 k번째 원소에 대해 throughputChange(k)를 다음과 같이 정의함
      2-4. 각 k의 값에 대해 chargeTimeList의 k번째 원소에 다음의 값을 곱하여 업데이트함

## Slide 10: WPCN Simulation
출력값
  Gradient Descent 알고리즘 (wireless device는 n개)
    3. 2번에 의해 업데이트된 chargetTimeList 배열에 따라 HAP와 각 wireless device에 시간을 할당했을 때의 Throughput의 합 또는 최솟값을 해당 x, y 좌표에서의 Throughput으로 함
    4. chargeTimeList 배열을 이용하여 구한 HAP의 할당 시간의 비율을 해당 x, y 좌표에서의 HAP 할당 시간의 비율로 함

## Slide 11: WPCN Simulation
출력값
  각 wireless device의 Throughput 계산 방법:
 | 사용자 게 할당된 블록에 대한 time portion
 | HAP에 할당된 블록에 대한 time portion
 | Energy harvesting efficiency ()
 | Channel power gain where is a complex random variable 모델링:
 | Channel power gain where is a complex random variable 모델링:
 | 단위 평균을 갖는 지수 분포의 랜덤 변수임
 | Signal-to-noise (SNR) ratio
 | Slot i 동안 수신된 HAP의 noise z(A, i)의 표준편차
 | Wireless device i와 HAP 간의 거리
 | HAP에 할당된 블록에 대한 time portion
 | Wireless device i와 HAP 간의 거리

## Slide 12: WPCN Simulation
출력값
  각 wireless device의 Throughput 계산 방법:

## Slide 13: WPCN Simulation Experiment
Map size | 12x12
# of wireless devices | 8
Training maps | 900
Test maps | 100
Configuration
Metric:

## Slide 14: WPCN Simulation Experiment
Neural Network의 구성
  입력값 12x12, 출력값 12x12이므로 CNN을 이용함
12x12 CNN
3x3 Conv
Max Pool
3x3 Conv
Flatten
Dense(40)
Dense(12x12)
입력
출력
Dropout
Dropout

## Slide 15: WPCN Simulation Experiment
Neural Network의 구성
  입력값 12x12, 출력값 12x12이므로 CNN을 이용함
입력
출력

## Slide 16: WPCN Simulation Experiment
Experiment 1 (Sum Throughput Maximization)
  deepLearning_WPCN_REAL_GPU_200326.py
Experiment 2 (Sum Throughput Maximization)
  deepLearning_WPCN_REAL_GPU_200330.py
Experiment 3 (Sum Throughput Maximization)
  deepLearning_WPCN_REAL_GPU_200401.py
Experiment 4 (Sum Throughput Maximization)
  deepLearning_WPCN_REAL_GPU_200403.py

## Slide 17: WPCN Simulation Experiment
Experiment 1 (Sum Throughput Maximization)
  deepLearning_WPCN_REAL_GPU_200326.py
  89.36% (over 1000 epochs: 92.32%)

## Slide 18: WPCN Simulation Experiment
Experiment 1 (Sum Throughput Maximization)
  deepLearning_WPCN_REAL_GPU_200330.py
  86.91% (over 1000 epochs: 92.83%)

## Slide 19: WPCN Simulation Experiment
Experiment 1 (Sum Throughput Maximization)
  deepLearning_WPCN_REAL_GPU_200401.py
  88.08% (over 1000 epochs: 90.65%)

## Slide 20: WPCN Simulation Experiment
Experiment 1 (Sum Throughput Maximization)
  deepLearning_WPCN_REAL_GPU_200403.py
  88.85% (over 1000 epochs: 90.58%)

## Slide 21: WPCN Simulation Experiment
정리
 | Activation Function | X range | Sum Throughput Maximization | Common Throughput Maximization
Experiment 1 in 200324_WPCN.pptx | Sigmoid | [0, 1] | 90.06% (92.28%) | 76.30% (85.72%)
Experiment 2 in 200324_WPCN.pptx |  |  | 86.15% (86.23%) | 75.11% (82.43%)
Exp1 in 200331 Exp1 in This File | Sigmoid | [-1, 1] | 89.36% (92.32%) | 77.11% (87.20%)
Exp2 in 200331 Exp2 in This File | Sigmoid | [-1, 1]* | 86.91% (92.83%) | 75.47% (85.41%)
Exp1 in 200407 Exp3 in This File | Sigmoid | [-2, 2] | 88.08% (90.65%) | 77.59% (87.90%)
Exp2 in 200407 Exp4 in This File | Tanh | [-1, 1] | 88.85% (90.58%) | 77.59% (87.45%)
Experiment 1 in 200414_WPCN.pptx | Sigmoid | [-1.5, 1.5] | - | 77.54% (87.77%)
Experiment 2 in 200414_WPCN.pptx | Tanh | [-0.75, 0.75] | - | 76.70% (87.02%)

## Slide 22: What to do
Placement Optimization of Energy and Information Access Points in Wireless Powered Communication Networks 논문 읽고 구현, 기존 실험 결과와 비교하기
Slide 21의 표의 Sum Throughput Maximization의 빈칸 부분에 대해서도 실험 진행
논문에 HAP가 여러 개인 경우가 설명되어 있으므로, HAP가 여러 개인 경우에 대해서도 마찬가지로 설계 및 딥러닝으로 실험, 테스트하기

## Slide 23: Github
https://github.com/WannaBeSuperteur/2020/tree/master/WPCN